## Slide 1: CHATBOT
Abschlusspräsentation
Robin Jung | Lucas Rosales Knuth

## Slide 2: Recap
Notes: Die HHN-Website enthält sehr viele Informationen (Studiengänge, Fristen, Prüfungen, Veranstaltungen).
Studierende, Bewerber & Mitarbeiter müssen oft lange suchen.
Suchfunktion liefert oft unpräzise Ergebnisse.

## Slide 3: Funktionsweise (Speichern)
Notes: Crawler, extrahiert daten aus Seiten und speichert diese in json Dateien (pro URL eine Datei)
Wenn der Crawl Job fertig ist dann wird das RAG gestartet, die Json Dateien werden geladen und in RAGDocument-Objekt umgewandelt
Jedes Dokument wird dann in kleineren Blöcke unterteilt (Chunks) und das lokal Laufenden embedding Modell (AllMiniLmL 80mb) erzeugt für jeden Text-Chunk einen Vektor
Für jeden Job wird eine separate Qdrant-Collection erstellt, die mehrere Vektoren enthält
  Die Vektoren werden mit ihren Textsegmente inklusiv der Metadaten in der Vektordatenbak gespeichert (über QdrantEmbeddingStore  embeddingStore.add(embedding, segment) schreibt die Datei rein)

## Slide 4: Funktionsweise (Anfragen)
Notes: Benutzer erstellt eine Query als eine Anfrage
Die Anfrage wird dann auch vom lokalem embedding Modell vektroisiert (das gleiche, dass die Dokumente verarbeitet hat) mit Länge 384
Dabei vergleicht qdrant den Anfrage-Vektor mit den Vektoren aus der Datenbank
Eine Liste von passenden Embeddings werden sortiert nach Score ausgegeben

## Slide 5: Funktionsweise (Anfragen)
Notes: Qdrant sucht nach den x ähnlichsten Textsegmente, in unserem Fall 5
Die Suche erfolgt durch Cosine Similarity
Eine Liste von passenden Embeddings werden sortiert nach Score ausgegeben
Die gefundenen Textsegmente werden zu einem zusammenhängenden Kontext kombiniert
Dieser Kontext wird dann mit einem optimierten Prompt an das LLM von der Hochschule gesendet

## Slide 6: Funktionsweise (Anfragen)
Notes: Das LLM verarbeitet den Prompt und generiert eine natürliche Antwort

## Slide 7: Scrum

## Slide 8: Apache Storm Crawler
    Framework für verteilte Echtzeit-Datenverarbeitung
      Verarbeitet kontinuierliche Datenströme in Echtzeit
      Arbeitet mit Topologie aus Verarbeitungseinheiten
      Horizontal skalierbar
Topoloie
      Datenfluss-Graphenmodell
      Definiert wie Datenströme (Spouts) über eine Reihe von Verarbeitunsstufen (Bolts) geleitet werden
Notes: Verarbeitet kontinuirlich daten in Echtzeit, das heist es reagiert sofort auf neue daten wenn sie eintreffen und verarbeitet sie
Topolgie eine Struktur aus Verarbeitungseinheiten -> Daten werden von einer Quelle durch verschiedene Verarbeitungschritte geleitet
Großer Vorteil ist Horizontal also die Verarbeitung kann einfach auf mehrere Maschinen erweitert werden bei großen Datenmengen
Die Topolgie kann man sich wie ein Datenfluss model vorstellen also das Daten durch verschieden Knoten punkte fließen den sogenannten Bolts
Spouts – das sind Datenquellen die zB Daten aus dem internet oder einer Datenbank einlesen
Bolts – Das sind Verarbeitungseinheiten die Daten transformieren, analysieren und Filtern bevor sie weitergegeben werden
Zusammengefasst: Apache Storm ist ein leistungsstarkes Framework, um Datenströme in Echtzeit zu verarbeiten – effizient, skalierbar und modular aufgebaut

## Slide 9: Apache Storm Crawler
    Grober Ablauf der Topology:
      MemorySpout: Liefert die initialen URLs aus einem im Speicher hinterlegten Array
      FetcherBolt: Ruft die tatsächlichen HTTP-Ressourcen ab und liefert den Roh-Content weiter
      JSoupParserBolt: Nutzt JSoup um die HTML-Inhalte zu extrahieren: Links, Titel, Texte und Metadaten werden weitergegeben
      StructuredDataBolt (eigener Bolt): Strukturiert HTML Daten in verschiedene Java-Listen und in Metadaten-Objekt
      JsonFileWriterBolt (eigener Bolt): Baut aus den vorsortierten Listen und Metadaten Json Dokumente für das RAG
Notes: MemorySpout
Funktion: Erzeugt initiale URLs, mit denen der Crawler arbeiten soll. Input: – Output: URLs (z. B. als Tupel mit URL-String und evtl. Metadaten)
Details:
Wird nur einmal zu Beginn befüllt (meist mit einer Seed-URL-Liste)
Ideal für Tests oder kleinere Crawling-Prozesse
In der Praxis könnte man ihn durch dynamische URL-Quellen ersetzen (z. B. Kafka)
FetcherBolt
Funktion: Lädt Webseiten über HTTP herunter. Input: URL Output: HTTP-Rohinhalt (HTML), HTTP-Status, Header, URL
Details:
Arbeitet ähnlich wie ein Browser (ohne Rendering)
Setzt ggf. HTTP-Header wie User-Agent
Kann Timeouts, Weiterleitungen, Fehlercodes behandeln
Output kann strukturiert sein: z. B. JSON mit "url", "html", "statusCode" etc.
JSoupParserBolt
Funktion: Parst HTML-Inhalte mit der JSoup-Bibliothek und extrahiert strukturierte Informationen. Input: HTML + URL Output: Listen von Links, Seitentitel, Text-Inhalt, Metadaten
Details:
JSoup ist eine Java-Bibliothek für HTML-Parsing (DOM-basiert)
Beispiele für Extraktion:
  document.title() → Seitentitel
  document.select("a[href]") → alle Links
  document.body().text() → Fließtext
Gibt strukturierte Tupel oder Objekte weiter
StructuredDataBolt (eigener Bolt)
Funktion: Strukturiert die extrahierten Inhalte in logisch getrennte Listen und Metadatenobjekte. Input: Rohdaten aus JSoupParserBolt Output: Java-Listen (z. B. List<String> links, String title, List<String> keywords, Metadatenobjekt)
Details:
Trennt Informationen nach Typ (z. B. nur <h1>, nur <meta>-Tags etc.)
Eignet sich zur Weiterverarbeitung oder Analyse (z. B. in NLP, ML)
Kann auch bereits Filtern/Validieren (z. B. nur Links mit bestimmtem Muster)
JsonFileWriterBolt (eigener Bolt)
Funktion: Erstellt aus den strukturierten Daten JSON-Dateien, die z. B. für ein RAG-Modell verwendet werden können. Input: Vorsortierte Inhalte + Metadaten Output: JSON-Datei pro Dokument
Details:
Serialisiert alle gesammelten Daten in ein standardisiertes JSON-Format
Speichert diese auf Festplatte, HDFS oder S3
Ideal für:
  nachgelagerte Analyse
  Einbindung in Retrieval-Systeme
  Training von Sprachmodellen mit Kontextdaten

## Slide 10: Apache Storm Crawler
MemorySpout
FetcherBolt
JSoupParserBolt
StructuredDataBolt
JsonFileWriterBolt
?
Aktueller Stand:
Crawling findet bisher nur für die zuerst eingegebene Seed-URL statt
Alle HTML Inhalte dieser exakten URL werden als JSON Dateien für das RAG gespeichert
Nächste Schritte:
Kreislauf in der Topologie erschaffen
Links die in HTML-Code gefunden werden im nächsten Topology-Durchlauf verarbeiten
Bis zu bestimmter Tiefe rekursiv wiederholen

## Slide 11: Probleme & Herausforderungen
Technische Komplexität bei der Integration verschiedener Technologien (LLMs, RAG, Spring Boot, Crawler, Vektordatenbank)
Unklare Schnittstellen zwischen Komponenten und welche Systemarchitektur
Crawlerprobleme bei der Einstellung der Crawltiefe und dem Parsen der Dokumente
Datenbankprobleme bei der Einbindung des Qdrant und Vektorisierung der Daten

## Slide 12: Nächste Schritte
Technische Integration: LLM (OpenAI) zu Mistral ändern
Fehlerbehebung: Spring Boot, Datenbank, Schnittstellen zwischen Services
Bessere Sprint Planungen: Klare Kriterien für abgeschlossene Issues definieren
Abstimmungen im Team: Gemeinsames Verständnis der eingesetzten Technologien
Evaluation mit echten Daten: Übertragung von Testfällen mit verschiedenen Tiefen

## Slide 13: Danke Fürs Zuhören
Habt ihr noch Fragen?